自1905年Nikolai S.Korotkov介绍了他的血压测量理论，水银血压计在全球普及。然而，现在汞对环境的危害已经成为全球关注的问题。作为血压计行业全球领先的制造企业，A&D响应医学界禁止使用这种有毒金属的呼吁，开发出了全新的，高度先进的数字血压计。 特征  听诊测量血压，无汞  压力级别标志按钮，为使用者提供有益的提示  脉搏数字显示  可调显示栏，方便分析结果

项目 规格 类型 UM-101 测量方法 使用听诊器听诊 测量范围 值显示 压力：0 - 300 mmHg 脉搏：30 - 200 次/分钟 测量范围 压栏显示 压力：20 - 280 mmHg 测量精度 数值显示 压力：±3 mmHg 脉搏：±5% 测量精度 压栏显示 压力：±4 mmHg 电源 2 x 1.5V 碱性电池(LR6 或 AA) 上臂围 23 - 33cm 中袖 分类 BF型 EMC IEC 60601-1-2：2001 操作条件 +10°C 至 +40°C/相对湿度 30% 至 85% 贮存条件 -20°C 至 +60°C/相对湿度 10% 至 95% 尺寸 约96[W] x 322[H] x 66[D]mm 重量 约1000g，不包括电池